Оборудование для производства растительных масел

Растительные масла часто используются в пищевой промышленности. Тем ни менее, перед тем, как их применять, необходимо их рафинировать, т.е. должен быть удален склеивающий эффект. Затем масло нейтрализуют и обесцвечивают.

Производство в непрерывном процессе

Как уже было сказано, процесс производства растительных масел включает следующие шаги: рафинирование, нейтрализацию и обесцвечивание.

Рафинирование. Необработанное масло нагревают приблизительно до 70 °С и тщательно смешивают с 1 % фосфорной кислотой. Кислота реагирует с фосфолипидами, тем самым способствует осаждению воды. Далее фосфолипиды удаляют, в результате получается рафинированное масло и смолистое вещество. Для тщательного смешения рекомендуется использовать диспергирующую машину типа DISPAX-REACTOR® 2000 (DR 2000).

Нейтрализация.   Для нейтрализации рафинированное масло смешивают с щелочью NaOH и диспергируют при температуре 90-100 °С. В последующем сепараторе омыленные жирные кислоты отделяются. Нейтрализация также может осуществляться с помощью DR 2000, которая в дальнейшем может быть промыта водой.

Обесцвечивание. После первой стадии (без нейтрализации) масло обесцвечивают с помощью отбеливающей глины. Глина адсорбирует оставшиеся примеси, которые затем могут быть отфильтрованы.

Для введения отбеливающей глины в масло рекомендуется поточное смешение и диспергирование с помощью MHD 2000.