Оборудование для производства молочных коктейлей

Белки являются главными источниками азота. Они запасают основные элементы - аминокислоты - для антител, ферментов и гормонов, которые играют важную роль в переносе генной информации. Протеины играют важную роль в анаболических и катаболических процессах, выступая как дополнительный источник энергии при длительных физических нагрузках.

Основные ингредиенты молочных коктейлей:

- обезжиренное молоко;

- вода;

- молочный белок;

- сахар;

- ароматизаторы (банан, клубника, ваниль, шоколад);

- стабилизаторы.

Производство в периодическом процессе

Периодический процесс отлично подходит для производства молочных напитков. Жидкие ингредиенты, такие как обезжиренное молоко и вода, загружают в емкость. Порошкообразные компоненты вводят в поток жидкости с помощью диспергирующей машины CMS 2000. Введение сыпучих компонентов непосредственно в поток жидкости снижет риск образования комков.

Сыпучие материалы вводятся через специальную конусообразную воронку, геометрия которой позволяет избежать образования мертвых зон в дозирующем сосуде, а также "трубки высасывания". Это минимизирует засасывание воздуха, и в свою очередь препятствует пенообразованию. После полного введения порошка конечный продукт может циркулировать в системе для полной гомогенизации.

В зависимости от рецепта приготовления к диспергирующей машине может быть подсоединен насос для поддержания потока вязкого продукта.

С помощью верхнеприводной мешалки ROTOTRON, установленной непосредственно в емкости с продуктом, можно осуществлять дополнительное перемешивание. После перемешивания, белковые жидкости необходимо простерилизовать и упаковать в тару.